Администрация города Лукоянов Нижегородской области Лукояновского муниципального района

постановление

От 11.04. 2011г. № 3-п

Об утверждении правил приёма сточных вод в центральную систему коммунальной канализации г. Лукоянова

В соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", в целях защиты централизованной системы канализации г. Лукоянова и с. Ульяново от вредного воздействия сточных вод постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Лукоянова и с. Ульяново.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      И.М. Большакова

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

главы администрации г. Лукоянова

от «11» апреля 2011г.  № 3-п

ПРАВИЛА

ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ В  СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЛУКОЯНОВ» ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации г. Лукоянова и с. Ульяново разработаны в соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", в целях защиты централизованной системы канализации г. Лукоянова и с. Ульяново от вредного воздействия сточных вод.

1.2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия:

"абонент" - юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, либо осуществляющие сброс сточных вод, доставляемых в системы канализации ассенизационным транспортом из водонепроницаемых приёмников сточных вод, пользующиеся услугами по очистке сточных вод, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод. К числу абонентов могут относиться также организации, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры; организации, уполномоченные оказывать коммунальные услуги населению, проживающему в государственном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; товарищества и другие объединения собственников, которым передано право управления жилищным фондом;

"авария" - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

"баланс водопотребления и водоотведения" - соотношение между фактически используемыми объемами воды из всех источников водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год;

"водопроводные и канализационные устройства и сооружения для присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации (водопроводный ввод или канализационный выпуск)"

- устройства и сооружения, через которые абонент получает питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и (или) сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации;

"водоотведение" - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации;

«временно-допустимый норматив сброса загрязняющих веществ» - максимальное количество загрязняющих веществ временно-разрешённых абонентам к сбросу в системы канализации муниципального образования г. Лукоянов в единицу времени - на период необходимый для выполнения мероприятий по сокращению сброса сточных вод и ЗВ, исходя из технической и технологической возможности систем канализации.

"граница балансовой принадлежности" - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

"граница эксплуатационной ответственности" - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию элементов систем водоснабжения и (или) канализации, устанавливаемая соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе балансовой принадлежности;

«допустимая концентрация (ДК) загрязняющего вещества» - предельное количество загрязняющих веществ в единице объёма сточных вод, разрешённое абоненту к сбросу в систему

канализации муниципального образования г.Лукоянов и обеспечивающее её нормальное функционирование.

«загрязняющие вещества» - вещество или смесь веществ в сточной воде, концентрация или количество которых превышает установленный для абонента норматив допустимого сброса и делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, наносит ущерб системам канализации и приводит к загрязнению окружающей среды;

"заказчик" - юридическое лицо, имеющее намерение стать абонентом или субабонентом;

«залповый сброс» - сброс сточных вод с превышением допустимой концентрации по любому виду загрязнений в 100 и более раз, а также сброс агрессивного стока с рН менее 3 и более 11;

"канализационная сеть" - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

"контрольный канализационный колодец" - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации;

"контрольная проба" - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;

"лабораторный контроль" - проведение анализов питьевой воды и сточных вод в соответствии с действующими санитарными правилами и другими нормативными документами;

"локальные очистные сооружения" - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации;

"лимит водопотребления (водоотведения)" - установленный абоненту организацией ВКХ предельный объем отпущенной (полученной) питьевой воды и принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени;

"неразрешенный сброс" - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязняющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирование этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;

«НДС загрязняющих веществ» - норматив допустимого сброса загрязняющих веществ - максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, установленное организации ВКХ специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;

"нормативы водоотведения или нормативы сброса" - установленные организацией ВКХ показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

"организация водопроводно-канализационного хозяйства" - предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее эти системы; "поверхностный сток" - дождевые и талые воды;

"представитель абонента" - лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента;

"предельно-допустимая концентрация (ПДК) " - концентрация веществ, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования (ГОСТ 27065-86);

"пропускная способность устройства или сооружения для присоединения возможности водопроводного ввода (канализационного выпуска) пропустить расчетное количество воды (сточных вод) при заданном режиме за определенное время;

"разрешительная документация" - разрешение на присоединение к системам водоснабжения (канализации), выдаваемое организацией ВКХ по согласованию с местными служба Роспотребнадзора, и технические условия на присоединение, выдаваемые организацией водопроводно-канализационного хозяйства;

"разрешение на сброс (РС) загрязняющих веществ" - утвержденная организацией ВКХ абоненту разрешительная документация по качеству сточных вод, принимаемых в системы канализации населенного пункта;

"режим отпуска (получения) питьевой воды" - гарантированный расход (часовой, секундный) и свободный напор при заданном характерном водопотреблении на нужды абонента;

«сточные воды» - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

"самовольное присоединение к системам водоснабжения или канализации" - присоединение, произведенное без разрешительной документации либо с нарушением технических условий;

"самовольное пользование" - пользование системами водоснабжения и канализации при отсутствии договора на отпуск (получение) воды и прием (сброс) сточных вод, а также в случае нарушения условий договора абонентом;

"состав сточных вод" - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;

"сверхнормативный сброс сточных вод" - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

"сверхлимитное водопотребление" - объем воды, потребляемый абонентом на хозяйственно-питьевые и производственные нужды сверх установленного лимита;

"средство измерений (прибор)" - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

"субабонент" - лицо, названное в понятии "абонент" настоящих Правил, получающее по договору с абонентом питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасывающее сточные воды в канализационные сети абонента организации водопроводно-канализационного хозяйства;

"узел учета потребляемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод (узел учета)" - совокупность приборов и устройств, обеспечивающих учет количества потребляемой (получаемой) питьевой воды и сбрасываемых (принимаемых) сточных вод;

"централизованная система коммунальной канализации" - комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.

1.3. Настоящие Правила приема сточных вод абонентов в систему канализации Муниципального образования г.Лукоянов (далее - Правила) регулируют отношения между абонентами (Заказчиками) и организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в состав которой входят городские очистные сооружения, в сфере пользования централизованной системой канализации муниципального образования г. Лукоянов

1.4. Настоящие Правила не распространяются на отношения между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и гражданами, отношения между которыми регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

1.5. Настоящий документ учитывает следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Водный кодекс Российской Федерации;

Закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 31.12.1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

• Постановление Правительства РФ от 03.08.1992 г. № 545 «Об утверждении Порядка разработки утверждение экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов размещения отходов»;

• Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении Правил

пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ»;

• Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

• Постановление Правительства РФ от 13.02.06 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения ».

1.6. Правила определяют технические требования к порядку приема (сброса) сточных вод в систему канализации организации ВКХ, регулируемого в целях:

- обеспечения безаварийной надежной работы канализационных сетей, очистных сооружений, насосного и технологического оборудования и сооружений канализации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- соблюдения установленных природоохранными органами для предприятия ВКХ нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водоём-приёмник сточных вод;

- планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к системам канализации населённого пункта;

рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения;

- экономического воздействия на предприятия - нарушителей нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ;

- обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения города и обслуживающего персонала организации ВКХ.

1.7. Настоящие Правила должны учитываться при:

- выдаче технических условий на проектирование и строительство, подключение новых промышленных предприятий и отдельных цехов;

- выдаче разрешений на сброс сточных вод в систему канализации хозяйствующим субъектам муниципального образования г. Лукоянов;

- заключении договора на приём (сброс) сточных вод от предприятий и организаций города;

- контроле за качеством сточных вод промышленных предприятий, отводимых в городские канализационные сети с последующей их подачей на очистные сооружения организации ВКХ;

- взимании платы за прием сточных вод в систему канализации города;

- предъявлении убытков (вреда, ущерба), вызванных разрушением или повышенным износом канализационных сетей, сооружений и оборудования.

1.8. Настоящие Правила действуют на территории Муниципального образования г. Лукоянов с момента их утверждения и обязательны для организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также для всех абонентов независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно- правовой формы.

1.9. Централизованная система коммунальной канализации, являющаяся важнейшим объектом жизнеобеспечения Муниципального образования г.Лукоянов предназначена для приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города. Сброс абонентами в систему канализации иных сточных вод может быть разрешен при наличии технической возможности этой системы, при установлении для абонентов нормативов сброса сточных вод и обязательном выполнении абонентами действующих Правил.

1.10. Прием дренажных вод и поверхностного стока с территории города и промышленных площадок абонентов в систему коммунальной канализации не допускается. В исключительных случаях он может быть разрешен организацией ВКХ при наличии технической возможности коммунальной канализации ОСК. Условия приема дренажных вод, поверхностного стока, а также условно-чистых вод определяются особыми условиями в Абонентском договоре между сторонами.

1.11. Прием (сброс) сточных вод абонентов в систему канализации муниципального образования г. Лукоянов может производиться только при наличии технических условий на присоединение, разрешения на сброс (приложение 2 ) и абонентского договора.

1.12. Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию предприятий и организаций, независимо от формы собственности, организация ВКХ устанавливает технические условия на присоединение к системе канализации, лимиты водоотведения сточных вод в систему канализации, требования к качеству и допустимой концентрации содержащихся в них загрязняющих веществ (ДК, НДС загрязняющих веществ) в соответствии с настоящими Правилами, а также сроки действия названных нормативов. Лимиты водоотведения устанавливаются исходя из фактического объема сбрасываемых сточных вод согласно представленному балансу водопотребления и водоотведения (далее водохозяйственный баланс) с учётом технических возможностей приема сточных вод в систему канализации и выполнения абонентами плановых мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

1.13. Разрешение на сброс абонентом сточных вод в систему канализации выдаёт организация водопроводно-канализационного хозяйства исходя из технической возможности приема сточных вод в систему канализации на срок не более 3-х лет. Форма разрешения приведена в Приложении№2. Разрешение на сброс абонентами сточных вод в систему канализации организацией ВКХ может быть аннулировано в случаях изменения условий канализования города, несоблюдении настоящих Правил и Абонентского договора.

1.14. При заключении Абонентского договора по всем вопросам, не нашедшим отражения в Правилах, следует руководствоваться Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 и другими нормативными правовыми актами.

1.15. Отношения, не урегулированные настоящими Правилами, при возникновении дополнительных требований по предоставлению услуг в части водоотведения учитываются в Абонентском договоре.

1.16. Споры между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом решаются в установленном законом порядке.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

2.1. Сточные воды, допускаемые к приёму (сбросу) в систему канализации Муниципального образования г.Лукоянов, должны по объёму, свойствам и качественному составу соответствовать установленным нормативам, лимитам водоотведения.

2.2. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации Муниципального образования г.Лукоянов, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно:

рН в пределах 6,5-8,5

температура сточных вод < = 40 ° С;

кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике 10 см < = 1:11;

ХПК: БПК полн* < = 1,5** ХПК: БПК 5 < = 2,5**

* ХПК - химическая потребность в кислороде; БПК - биохимическая потребность в кислороде ** для абонентов (субабонентов), сточные воды которых не подвергались предварительной биологической очистке на локальных сооружениях. общая минерализация < =1000 мг/дм3;

взвешенные вещества < =200 мг/ дм3 (в зависимости от гидравлического режима сети)

сульфиды < = 1,5 мг/ дм3- для предупреждения разрушения сети.

2.3. Запрещается сброс и приём в централизованную систему канализации г.Лукоянов сточных вод, содержащих вещества и материалы, которые могут:

нарушать работу сетей и сооружений канализации;

засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток и других сооружений систем канализации (твердые бытовые и строительные отходы, грунт, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты, биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ) и др.);

оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации (кислоты, щелочи и др.);

образовывать в канализационных сетях и сооружениях пожаровзрывоопасные и токсичные газопаровоздушные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозионным воздействием на канализационные сети и сооружения (сероводород, сероуглерод, окись углерода, черыреххлористый углерод, растворители и др.)

препятствовать биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей;

концентрированные и маточные растворы;

сточные воды с зафиксированной категорией «гипертоксичная»;

сточные воды , содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний;

содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или превышающие нормативы сброса сточных вод в водный объект с учетом эффекта очистки.

В систему централизованной канализации не допускается сброс:

• поверхностного стока с селитебной территории населенного пункта, с территорий предприятий и организаций (дождевые, талые, поливомоечные и др.) и дренажных вод;

сточных вод, содержащих вещества, на которые не установлены ПДК, ОБУВ или ОДУ в воде природных объектов;

сточных вод, содержащих вещества, которые не могут быть очищены до требуемых значений концентраций в технологическом процессе очистки стоков на КОС г. Лукоянов;

• нормативно-чистой воды (воды, у которой после её использования не произошло увеличения содержания загрязняющих веществ).

2.4. Сточные воды, в которых могут содержаться радиоактивные, токсичные и бактериальные загрязнения, перед выпуском в централизованную канализацию населенных пунктов должны быть обезврежены и обеззаражены. Запрещается сбрасывать без предварительной очистки сточные воды животноводческих и птицеводческих комплексов.

2.5. В системе городской канализации не допускается объединение сточных вод абонентов,
взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества выпадающих в осадок нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов; кислые сточные воды; хло и фенолсодержащие воды и т.п.).

2.6. Концентрация газов в канализационном коллекторе на выходе Абонента не должна превышать предельно-допустимую концентрацию (ПДК).

2.7. Сброс в систему городской канализации сточных вод, требующих дополнительной очистки от технологических процессов, разрешается абонентам только при наличии эффективно действующих локальных очистных сооружений.

2.8. Приём сточных вод от абонентов в систему канализации Муниципального образования город Лукоянов может быть разрешен только при наличии устройств и сооружений для присоединения (выпусков) к канализационной сети, оборудованных доступным для контроля за расходом и отбора проб контрольным колодцем, размещённым вне пределов территории абонента на границе эксплуатационной ответственности между организацией ВКХ и абонентом.

Указанные сооружения для присоединения абонент обязан оборудовать поддающимися пломбированию запорными устройствами, расходомерами и автоматическими пробоотборниками и/или анализаторами сточных вод для обеспечения регулярного контроля количества сточных вод, а также качественного и количественного состава загрязняющих их веществ по каждому выпуску.

2.9. В случаях резкого колебания в течение суток количества и/или состава сточных вод
(отклонение от средних величин более 50%), абонент по согласованию с организацией водопроводно-канализационного хозяйства обязан устроить регулирующие резервуары или усреднители.

2.10. Запрещается залповый сброс в систему канализации сточных вод абонентов,
характеризующихся превышением более чем в 100 раз установленной допустимой концентрации по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (рН менее 3-х и выше 11).

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА НА ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

АБОНЕНТОВ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

3.1. Прием сточных вод, образовавшихся в результате деятельности абонентов, осуществляется на основании договора энергоснабжения, относящегося к публичным договорам, заключаемого абонентом (заказчиком) с организацией ВКХ. Указанный договор может быть объединен с договором на отпуск питьевой воды.

3.2. Для заключения договора абонент (заказчик) представляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы:

- заявку с указанием объектов, непосредственно присоединенных (присоединяемых) к системам водоснабжения и канализации, данных о субабонентах, а также объёмах водопотребления и водоотведения сточных вод абонента и субабонентов;

- документы, подтверждающие право собственности или аренды на устройства и сооружения для присоединения;

- разрешительную документацию на присоединение;

- схемы водоснабжения и канализации;

- баланс водопотребления и водоотведения, обосновывающий рациональное использование воды и сброс сточных вод в систему канализации (приложение 3);

- план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод (далее план водоохранных мероприятий ( приложение 4);

- анкету абонента системы канализации Муниципального образования г. Лукоянов (для определения фактического и планируемого качества сбрасываемых абонентами сточных вод) (приложение 1).

3.3. В договоре указывается предмет договора, которым является прием и очистка сточных вод абонента, при этом предусматривается следующие существенные условия:

- режим приема (сброса) сточных вод;

- лимит на прием (сброс) и очистку сточных вод;

- нормативные требования к составу сточных вод;

- условия прекращения или ограничения приема (сброса) сточных вод ;

- осуществление учета принятых (сброшенных) сточных вод;

- порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая оплату за превышение норматива допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям канализации;

- права и обязанности сторон;

- неустойка (штраф, пени) и другие виды ответственности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязательств сторон;

- порядок информирования обеими сторонами обо всех случаях ухудшения эффективности очистки сточных вод, залповых сбросах, проведении аварийно-восстановительных работ;

- другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

3.4. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Договор заключается на срок, определенный обеими сторонами.

3.5. Увеличение или уменьшение абонентом количества отводимых сточных вод, количества и концентрации загрязняющих веществ в отводимых сточных водах, сверх обусловленных в договоре, реконструкция или ввод в эксплуатацию новых канализационных сетей, сооружений и устройств, присоединение новых субабонентов, изменение схем и обвязки водомерного узла, замена водосчетчиков допускаются только с разрешения организации, эксплуатирующей водопроводно-канализационное хозяйство после согласования предполагаемых изменений и внесения соответствующих дополнений в ранее заключенный договор или заключения нового договора.

3.6. К договору прилагается:

- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по канализационным сетям и сооружениям на них (при отсутствии такого акта граница эксплуатационной ответственности устанавливается по балансовой принадлежности);

- адреса водопроводных вводов и канализационных выпусков;

- водохозяйственный баланс;

- структурные схемы водоснабжения и канализации; при канализовании в выгребные ямы (септики), а также наличие у абонента накопителей для сбора жидких промышленных отходов, промышленных стоков, запрещенных к приему в централизованную систему канализации, на названной схеме приводится расположение накопителей (септиков) с нумерацией и указанием целевого использования;

- форма акта отбора проб (приложение 5);

- разрешение на сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов;

- график лабораторного контроля за сбросом загрязняющих веществ в сточных водах абонента.

3.7. Абонент обеспечивает соблюдение нормативов допустимого сброса сточных вод, а также лимитов водоотведения, что должно быть закреплено в обязанностях абонента при заключении абонентского договора.

3.8. За превышение лимитов водоотведения, нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ, организация ВКХ применяет по отношению к абонентам повышенные тарифы и цены в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и заключенным абонентским договором на приём (сброс) сточных вод.

3.9. Абонент может передавать принятые от субабонента сточные воды организации водопроводно-канализационного хозяйства через присоединённые канализационные устройства и сооружения, только с согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства.

При передаче устройств и сооружений для присоединения к системам канализации новому собственнику (владельцу), абонент сообщает об этом организации водопроводно-канализационного хозяйства в срок, установленный договором, а новый владелец до начала пользования этими устройствами и сооружениями заключает договор на сброс сточных вод с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

Сброс сточных вод в систему канализации муниципального образования г. Лукоянов абонентами при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения, не заключившими абонентский договор с организацией ВКХ, уклоняющимися от его заключения или пролонгации, а также сброс сточных вод другими лицами, не являющимися абонентами организации ВКХ, следует квалифицировать, как сверхнормативный сброс сточных вод. Пользование системой канализации в данном случае считается самовольным.

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ

4.1. Для всех строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к системе канализации муниципального образования город Лукоянов объектов капитального строительства должны быть определены и предоставлены технические условия подключения к системе канализации муниципального образования город Лукоянов (далее - технические условия).

4.2. При подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальное количество сточных вод и загрязняющих веществ, подготавливает ВКХ на основании:

- информации о разрешенном использовании земельного участка;

- предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, установленных в отношении данного земельного участка;

- региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования;

- схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства водоотведения;

- предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков.

При подготовке Администрацией муниципального образования город Лукоянов градостроительного плана земельного участка, ВКХ определяет технические условия для всех возможных способов водоотведения.

4.3. Администрация муниципального образования город Лукоянов не позднее, чем за 30 дней до даты принятия решения о проведении торгов по продаже права собственности (аренды) земельного участка или о предоставлении для строительства земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства обращается в организацию ВКХ для получения технических условий

4.4. В случае если правообладатель земельного участка намерен осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение построенного объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов и если технические условия для его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также, если истек срок действия технических условий, выданных в составе документов о предоставлении земельного участка, правообладатель в целях определения необходимого сброса сточных вод обращается в организацию ВКХ для получения технических условий.

4.5. Запрос о предоставлении технических условий на подключение объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов должен содержать:

наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

информацию о разрешенном использовании земельного участка;

информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

планируемый объем отводимых сточных вод и содержание загрязняющих веществ в отводимых сточных водах (при наличии соответствующей информации).

4.6. Организация ВКХ обязано в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в п. 4.5 настоящих Правил запроса определить и предоставить технические условия или мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов.

В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий, правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов осуществляется без взимания платы.

4.7. Технические условия должны содержать следующие данные:

максимальный объем сточных вод и ДК загрязняющих веществ в отводимых сточных водах в возможных точках подключения;

срок подключения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов, определяемый в том числе, в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

срок действия технических условий, определяемый организацией ВКХ, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

4.8. Организация ВКХ определяет технические условия:

на основе анализа резерва мощностей ОСК и пропускной способности систем канализации муниципального образования город Лукоянов;

с учетом оценки альтернативных вариантов подключения объектов капитального строительства к существующим канализационным сетям;

с учетом принятых организацией ВКХ в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения объектов капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов.

4.9. Подключение объектов капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов возможно при:

наличии пропускной способности сетей системы канализации;

наличии технической и технологической возможность ОСК очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

соблюдении нормативов и лимитов сброса сточных вод в водные объекты, установленные организации ВКХ.

4.10. Отсутствие на момент запроса указанных возможностей системы канализации является основанием для отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционной программе организации ВКХ.

4.11. Подключение объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательства организации ВКХ по обеспечению подключения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов в соответствии с техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимый ему объем отводимых сточных вод и содержание загрязняющих веществ в отводимых сточных водах и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов.

4.12. Технические условия подключения субабонента к канализационным сетям абонента, могут быть выданы абонентом по согласованию с организацией ВКХ.

По соглашению между организацией ВКХ и абонентом технические условия может разработать организация ВКХ.

Договор о подключении субабонента заключается им с абонентом, который должен заключить с организацией ВКХ договор о получении дополнительных объемов сточных вод, наименований и массы загрязняющих веществ. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении.

4.13. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию ВКХ о смене правообладателя.

5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ

5.1. Физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением сброса сточных вод либо с увеличением содержания в отводимых сточных водах концентрации загрязняющих веществ (далее - заказчик), для его подключения к системе канализации муниципального образования город Лукоянов обращается с соответствующим заявлением о подключении к системе канализации в организацию ВКХ.

5.2. Подключение объекта капитального строительства к системе канализации осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

подача заказчиком заявления о подключении;

заключение договора о подключении;

выдача организацией ВКХ заказчику технических условий для присоединения, которые не противоречат техническим условиям, при условии, что срок действия технических условий не истек;

выполнение заказчиком технических условий для присоединения;

проверка организацией ВКХ выполнения заказчиком технических условий для присоединения;

присоединение заказчиком объекта к системе канализации муниципального образования город Лукоянов и подписание сторонами акта о присоединении;

выполнение условий приема (сброса) сточных вод.

5.3. Для подключения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов заказчик направляет исполнителю:

заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес;

нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

сведения о субабонентах;

иные документы, которые должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.4. Организация ВКХ при получении от заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящих Правилах требованиям.

В случае представления не всех документов, указанных в п. 5.3. настоящих Правил, организация ВКХ в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, указанных в п. 5.3. настоящих Правил, организация ВКХ в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику подписанный договор о подключении и технические условия для присоединения.

5.5. Организация ВКХ предоставляет заказчику технические условия для присоединения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов, в которых должны быть указаны:

срок действия технических условий для присоединения;

точка присоединения к системе канализации (адрес, номер колодца или камеры);

специальные технические требования к объектам капитального строительства, в том числе к устройствам и сооружениям для присоединения;

отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

границы эксплуатационной ответственности организации ВКХ и заказчика.

5.6. В соответствии с выданными организацией ВКХ техническими условиями для присоединения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от технических условий для присоединения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с организацией ВКХ. Заказчик предоставляет организации ВКХ 1 экземпляр разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5.7. В случае если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия технических условий для присоединения к системе канализации муниципального образования Лукоянов, указанный срок продлевается по согласованию с организацией ВКХ на основании обращения заказчика.

5.8. После выполнения заказчиком технических условий для присоединения объекта капитального строительства к системе канализации муниципального образования город Лукоянов организация ВКХ выдает разрешение на осуществление заказчиком присоединения указанного объекта к системе канализации муниципального образования город Лукоянов.

После осуществления присоединения организация ВКХ и заказчик подписывают акт о присоединении. Работы по присоединению могут осуществляться организация ВКХ на основании отдельного договора, заключаемого им с заказчиком.

Организация ВКХ осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

5.9. До начала подачи приема (сброса) сточных вод заказчик должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить абонентский договор.

5.10. До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заказчик обязан: обеспечить доступ организация ВКХ к объектам, подключаемым к системе канализации муниципального образования город Лукоянов, для проверки выполнения заказчиком технических условий для присоединения, выполнить установленные в настоящих Правилах требования, необходимые для сброса (приема) сточных вод.

По соглашению сторон подключение к системе канализации муниципального образования город Лукоянов объектов, не относящихся к объектам капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки), а также обеспечение приема (сброса) сточных вод строящихся объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за сброс сточных вод.

6. ПОРЯДОК УЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

6.1. Абонент обязан обеспечить учёт количества сбрасываемых в систему канализации сточных вод, а также систематически предоставлять организации ВКХ сведения об объёме отводимых им сточных вод.

6.2. Количество сброшенных сточных вод определяется абонентом в соответствии с данными учёта фактического сброса сточных вод по показаниям средств измерений, внесённых в государственный реестр и используемых по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узлы учёта. Узел учёта должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом. Оборудование узла учёта и его эксплуатация осуществляются за счёт абонента.

6.3. Ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учёта, а также за
своевременную поверку средств измерений, установленных на узлах учёта, несёт абонент.

6.4. В случае отсутствия у абонента на момент заключения договора оборудованного узла учёта сбрасываемых сточных вод, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, фактически полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение) по показаниям средств измерений, внесённых в государственный реестр и используемых по прямому назначению, указанных в их технических паспортах.

6.5. До начала разработки технической документации на проектирование узла учёта абонент может получить в организации водопроводно-канализационного хозяйства исходные данные, а также рекомендации по типам и характеристикам средств измерений. Исходные данные выдаются по заявке абонента в установленный законодательством срок. Выбор средств измерений и схемы учёта осуществляет абонент.

6.6. Проектирование, монтаж и эксплуатация узлов учёта производятся в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, настоящими Правилами и инструкциями изготовителей средств-измерений.

6.7. Абонент до начала комплектации узла учёта представляет техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) организации водопроводно-канализационного хозяйства, которая в течение установленного законодательством срока письменно сообщает о замечаниях, либо их отсутствии.

6.8. Узлы учёта должны располагаться в освещённых помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 град.С. Средства измерений на узле учёта должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учёт количества сбрасываемых сточных вод. Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещёнными в доступных и хорошо видимых местах. В помещении узла учёта запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.

6.9. Абонент назначает лиц, ответственных за содержание узла учёта, сохранность его
оборудования, целость пломб на средствах измерений и задвижке на обводной линии.

6.10. Приёмка в эксплуатацию узла учёта осуществляется при участии представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства. Средства измерений должны быть поверенны и опломбированы организацией, имеющей соответствующую лицензию. Неопломбированные средства измерений к эксплуатации не допускаются.

6.11. Средства измерений, исключенные из государственного реестра, в период эксплуатации узла учёта могут использоваться до истечения установленного предельного срока службы, после чего абонент производит их замену.

6.12. Внеочередная поверка средств измерений производится за счёт абонента в следующих случаях:

при отсутствии в паспорте отметки о проведении поверки;

при установке средств измерений после их хранения без использования в течение более половины межповерочного срока;

при наличии погрешности показаний средств измерений;

при нарушении целости пломб на средствах измерений.

6.13. Учёт сбрасываемых сточных вод, ведение и хранение необходимой документации по учёту (журналы, диаграммы, дискеты и т.д.), выполнение расчётов и составление отчётных документов по определению количества сброшенных сточных вод за расчётный период осуществляются абонентом.

6.14. Абонент может поручить эксплуатацию узла учёта по договору специализированной организации, получившей в установленном порядке соответствующее разрешение (лицензию). При этом он не освобождается от ответственности, указанной в п. 5.3. настоящих Правил.

6.15. Снятие показаний средств измерений, служащих основанием для расчётов с организацией водопроводно-канализационного хозяйства, и представление сведений об объёмах сброшенных сточных вод производятся абонентом в сроки, определяемые абонентским договором.

6.16. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обеспечивает контроль за
правильностью снятия абонентами показаний средств измерений и представления ими сведений об объёмах сброшенных сточных вод. Если проверкой установлены расхождения между показаниями средств измерений и представленными абонентом сведениями, организация водопроводно-канализационного хозяйства производит перерасчёт объёмов сброшенных сточных вод за период от предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями средств измерений.

6.17. Абонент и (или) организация, эксплуатирующая узел учёта по договору с ним, обязана обеспечить беспрепятственный доступ представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства на узел учёта для осмотра средств измерений и предъявить по его требованию документацию для проверки правильности расчёта количества сброшенных сточных вод.

6.18. Представитель организации водопроводно-канализационного хозяйства при снятии показаний средств измерений проверяет наличие и целостность пломб на средствах измерений и задвижке, установленной на обводной линии узла учёта.

6.19. В случае обнаружения неисправности средств измерений и необходимости их ремонта, а также по истечении межповерочного срока абонент не позднее чем в 3-дневный срок уведомляет об этом организацию водопроводно-канализационного хозяйства.

6.20. Учёт объёмов сточных вод, принимаемых от субабонентов, производит абонент.

6.21. В случае ремонта либо временного отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, эти объёмы допускается принимать равными объёмам воды, полученной абонентом и его субабонентами из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение) учтёнными средствами измерений. При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему канализации и (или) в иные приёмники сточных вод объём фактического сброса сточных вод в систему коммунальной канализации рассчитывается по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае абонент обязан в согласованные с организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроки представить ей необходимые для расчёта данные.

6.22. В случае самовольного присоединения и самовольного пользования системами водоснабжения и канализации количество отводимых сточных вод исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений для присоединения к системам канализации при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1,2 метра в секунду с момента обнаружения до отключения от системы канализации. В этом случае оплата за весь объём сбрасываемых сточных вод осуществляется по повышенному тарифу.

6.23.Абонент обязан ежемесячно в сроки, определенные Абонентским договором, представлять в организацию водопроводно-канализационного хозяйства данные о фактическом количестве сточных вод, сброшенных в систему канализации города. При временном отсутствии приборов учета сточных вод Абонент ежемесячно предоставляет в организацию ВКХ данные о фактическом количестве полученной воды для определения объемов водоотведения в соответствии с п.6.4. настоящих Правил. Абонент несет ответственность за достоверность представляемых данных. При не представлении абонентом данных о количестве сточных вод, сброшенных в систему канализации, количество принимаемых от абонента сточных вод определяется в соответствии с п.6.22.

6.24. Если количество отводимых сточных вод меньше, чем количество питьевой воды,
израсходованной абонентом из системы водоснабжения, абонент в 5-дневный срок представляет
организации ВКХ необходимые расчёты с обоснованием количества отведённых сточных вод.

6.25. Абоненты, не присоединённые к системе водоснабжения, а также абоненты, использующие для своих нужд дополнительные источники воды, обязаны ежемесячно представлять организации ВКХ данные учёта расхода воды приборами учёта, а также данные необходимые для расчёта фактического количества сточных вод, сбрасываемых в систему канализации.

6.26. При непредставлении абонентом данных, указанных в п. 6.24., 6.25 Правил, количество принимаемых от абонента сточных вод определяется по п. 6.22.

6.27.  При обнаружении самовольно возведённых устройств и сооружений для присоединения к водопроводным и канализационным сетям количество принятых сточных вод исчисляется по п.6.22. Правил. При этом срок использования самовольно возведённых устройств и/или сооружений определяется со дня начала фактического пользования устройством и/или сооружением. Если дату начала фактического пользования установить невозможно, то срок пользования принимается равным сроку исковой давности.

6.28. При обнаружении сброса дренажных вод и поверхностного стока в канализационную сеть, находящуюся на территории абонента или его балансе, либо используемую им на другом основании, стоки из которой поступают в централизованную систему канализации, составляется двусторонний акт, при этом количество принятых сточных вод исчисляется по пропускной способности присоединения со дня составления последнего счета за услуги по водоотведению до обнаружения сброса количество этих вод исчисляется в соответствии с п. 6.22 Правил, если иное не оговорено в абонентском договоре.

6.29. При не обеспечении абонентом доступа представителя организации ВКХ к
водоизмерительным приборам, для выполнения функций контроля, регулировки режимов и т.п., количество отводимых сточных вод определяется в соответствии с п. 6.22 Правил.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ

7.1. Лимиты водоотведения являются нормативом сброса по количеству (объему) сточных вод, устанавливаются организацией ВКХ всем категориям абонентов, отводящим сточные воды в систему канализации г. Лукоянов исходя из условий рационального использования абонентами (субабонентами) воды из всех источников водоснабжения (питьевого, артезианского, горячего, технического водоснабжения, пара и др.) с учётом:

фактических мощностей систем водоснабжения и канализации;

необходимости первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении бытовых сточных вод;

соблюдения нормативов допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в            водные объекты, установленных организации водопроводно-канализационного хозяйства водохозяйственными и природоохранными органами.

проведения абонентом мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

баланса водопотребления и водоотведения абонента.

7.2. Основными целями установления лимитов водоотведения являются:

• ликвидация перегрузки сетей и сооружений систем канализации за счёт сокращения абонентами нерационального использования воды, необоснованного сброса сточных вод;

• сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации;

• обеспечение надёжности, бесперебойной работы систем канализации.

7.3. При наличии у абонентов субабонентов (в соответствии с заключенными договорами) устанавливаемый абоненту лимит водоотведения включает лимиты водоотведения субабонентов.

7.4. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения должно обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации:

утечек из-за неисправности водозапорной арматуры, нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

сточных вод, которые могут быть исключены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы.

7.5. С целью установления абонентам технически обоснованных лимитов водоотведения абонент производит разработку, представление и согласование с организацией ВКХ следующей технической документации на водоотведение:

водохозяйственного балансового расчёта, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации г. Лукоянов;

плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ, обеспечивающие эффективность

сокращения объёмов водоотведения абонента.

7.6. Документация по п.7.5. настоящих Правил разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, имеющей лицензии на выполнение проектных работ на водоснабжение и канализацию.

7.7. Организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчёты (по сверке с фактическим положением), а также планы водоохранных мероприятий и определив возможность их согласования, согласовывает в составе водохозяйственных балансовых расчётов лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по плану - на срок не более 3-х лет).

7.8. При необходимости проверки достоверности представляемых материалов (вследствие расхождения с данными учёта фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных водохозяйственных балансов, планов и т. д.) организация ВКХ производит обследование водохозяйственной деятельности абонента с составлением соответствующего акта обследования.

7.9. Организация ВКХ вправе отклонить от согласования представленные на рассмотрение документы в случае не соответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчёта:

действующим нормам водопотребления и водоотведения, показаниям средств измерения, оборудования;

акту обследования водохозяйственной деятельности;

ошибочности расчёта лимитов водоотведения.

7.10. При непредставлении абонентом или истечении срока действия технической документации (что предопределяет невозможность предоставления ему технически обоснованных лимитов водоотведения) лимиты первоначально устанавливаются на уровне 80-90% от общего объёма фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за прошедший год с дальнейшим их снижением в случае систематического непредставления абонентом технической документации расхода сточных вод от хоз-бытовых нужд.

7.11. В случае если объёмы фактически принимаемых сточных вод превышают указанные абонентом расчётные объёмы сточных вод, абонент представляет баланс по существующему положению, а также план мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ. В этом случае лимиты водоотведения согласовываются с учётом согласованных с организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков проведения мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

7.12.Количество принимаемых в систему канализации города сточных вод абонентов не должно превышать установленных для них лимитов водоотведения.

7.13.Контроль за рациональным водоотведением субабонентов и соблюдением субабонентами установленных лимитов водоотведения производит абонент.

7.14.Контроль за соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения производится организацией ВКХ в установленные сроки по сверке с общим объёмом фактически сброшенных абонентом (с учётом субабонентов) сточных вод.

8. Установление нормативов водоотведения по качеству сточных вод

от абонентов

Нормативами водоотведения (сброса) по составу сточных вод, принимаемых от абонента, являются установленные ДК (допустимая концентрация) и НДС (норматив допустимого сброса), а также временно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонента в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов.

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод устанавливаются абоненту организацией ВКХ с учётом следующих условий:

-соблюдения на выпуске(ах) канализационных очистных сооружений Муниципального образования г. Лукоянов нормативов сброса сточных вод, установленных специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда и окружающей природной среды;

обеспечения параметров очистки сточных вод на КОС г. Лукоянов;

технической и технологической возможности КОС г. Лукоянов;

очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ по данным проектной документации и эксплуатационным данным о фактической эффективности удаления загрязняющих веществ;

защиты сетей и сооружений канализации, исходя из требований к их эксплуатации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования);

состава бытового стока абонентов, в собственности, оперативном управлении которых находится жилой фонд;

характера производства абонентов;

первоочередного удовлетворения нужд населения в отведении бытовых сточных вод;

определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации по группам:

- для абонентов, осуществляющих управление многоквартирными домами (в т.ч. ТСЖ, ЖСК), либо у которых жилищный фонд находится в собственности или оперативном управлении;

- для прочих абонентов.

В каждом случае ДК и НДС , ВДК загрязняющих веществ, по усмотрению организации ВКХ, могут быть разработаны по каждому, включенному в перечень, загрязняющему веществу как единый норматив для всех абонентов или дифференцированно - индивидуально для каждого абонента, состав и режим сброса сточных вод которых имеют специфический характер.

Если по условиям приема сточных вод новых промышленных предприятий требуется их дополнительная очистка, то предприятие ВКХ разрешает присоединение к системе городской канализации этих предприятий только после ввода предприятием в эксплуатацию локальных очистных сооружений.

За допустимые концентрации загрязняющих веществ, отсутствующих в таблице 2 Разрешения на сброс абонента, при сбросе их в городскую канализацию, следует принимать ПДК, ОБУВ и ОДУ в воде водного объекта соответствующего вида пользования, в соответствии с ГН 2.1.5.689-98, ГН 2.1.5.690-98, СП 2.1.5.761-99 (дополнение №1 к ГН 2.1.5.689-98 и ГН 2.1.5.690-98), ГН 2.1.5.963а-00 (дополнение №2 к ГН 2.1.5.689-98), ГН 2.1.5.9636-00 (дополнение №2 к ГН 2.1.5.690-98). При отсутствии данных по ПДК, ОБУВ и ОДУ поступление таких загрязнений в системы канализации населенных пунктов запрещено.

Нормативы сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод определяются абонентам организацией ВКХ исходя из технической и технологической возможности систем канализации на период, необходимый для выполнения абонентами согласованных с организацией ВКХ мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

Порядок расчёта допустимых концентраций (ДК) и допустимых сбросов (ДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонентов в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов:

8.1. Для разработки ДК и ДС абонент обязан представить организации ВКХ все данные,
необходимые для расчета ДК и ДС в соответствии с анкетой абонента (Приложение 1).

В случае непредставления абонентами данных или предоставления неполных, а также недостоверных данных, соответствующие ДК устанавливаются по наименьшему для соответствующего загрязняющего вещества значению - концентрации в питьевой воде или ПДК для водного объекта -приемника сточных вод, либо по установленному специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда и окружающей природной среды организации ВКХ нормативу сброса в водный объект -приемник сточных вод.

8.2. Эффективность удаления загрязняющих веществ на КОС принимается по фактическим среднегодовым данным, полученным в процессе эксплуатации. В случае отсутствия данных по эффективности задержания загрязняющих веществ на КОС, при разработке нормативов, эта эффективность принимается равной нулю.

В случае отсутствия данных по ПДК и/или эффективности удаления загрязняющих веществ на КОС по одному или нескольким загрязняющим веществам, абонент, для получения нормативов допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации муниципального образования г. Лукоянов, вправе организовать разработку соответствующих нормативов и показателей.

Расчет нормативов ДК и ДС загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации муниципального образования г. Лукоянов, проводится следующим образом:

8.2.1. Для каждого загрязняющего вещества определяется расчетная допустимая концентрация в сточных водах, поступающих на КОС (Сгсвр, мг/дм3), исходя из условий обеспечения нормативного качества сточных вод на сбросе в водный объект - приемник сточных вод, т.е. показателей утвержденных в составе НДС специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда:

Сст х 100

Сгсвр = , (1)

100 – Э, где:

Сст - нормативная величина концентрации загрязняющего вещества, утвержденная специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной окружающей среды, в составе НДС на выпуске с КОС в водный объект (мг/дм3);

Э - эффективность очистки (задержания) загрязняющего вещества, удаляемого на КОС, %.

8.2.2. Для каждого загрязняющего вещества определяется допустимая концентрация в сточных водах, поступающих на КОС (Сгсв, мг/дм3), которая выбирается по наименьшему для конкретного загрязнения значению из Сгсвр и Сбос:

С гсв= min (Сгсвр ; Сбос; Ссеть) (2),где:

С_бос - максимальная концентрация загрязняющего вещества не оказывающая отрицательного влияния на технологический режим работы КОС, мг/дм3.

С_бос определяется исходя из эксплуатационных данных работы КОС или проектных данных, а при их отсутствии принимаются литературные данные.

Ссеть - допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, установленная исходя из условий предупреждения заиливания и агрессивного воздействия на сети канализации мг/дм3.

Предельные значения Ссеть определяются с учётом специфики работы местных КОС, либо на основании проектных данных, а при их отсутствии принимаются данные справочной литературы или научных исследований.

8.2.3. Рассчитывается величина допустимой концентрации каждого загрязняющего вещества, содержащегося в суммарном сбросе сточных вод абонентов, (Спсв, мг/дм3) по формуле:

ДКпр =Спсв = Q / Qпр (Сгсв -Сжил)+Сжил (3),где:

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на КОС, тыс.м3/год;

Q_пр - годовой расход сточных вод всех абонентов (в том числе расход инфильтрационного стока, поверхностных и дренажных сточных вод при общесплавной системе канализации), тыс.м3/год;

С _жил - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда, мг/дм3.

8.2.4. Концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда (С_жил), устанавливается на основании усредненных данных измерений состава и свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации г. Лукоянов. При отсутствии таких данных С_жил принимается по усредненной характеристике качества бытового стока по справочным данным , либо по содержанию этих веществ в питьевой воде г. Лукоянов (С_пит).

В тех случаях, когда при расчете Спсв по формуле (3) получаются отрицательные значения, т.е. КОС могут принять только сточные воды абонентов жилищного фонда, норматив ДК загрязняющих веществ в сточных водах устанавливается на уровне принятых в расчетах значений допустимых концентраций в сточных водах г. Лукоянов, поступающих на очистные сооружения, либо на уровне ПДК этого вещества в водном объекте.

В тех случаях, когда при расчете С_псв по формуле (3) получаются положительные значения в качестве норматива ДК принимается величина, которая выбирается по наименьшему для конкретного загрязнения значению из С_псв и С_бос.

Значения ДК принимаются с округлением при расчетном значении:

в диапазоне 0,0001 - 0,95 - до значащей цифры после запятой;

в диапазоне 0,95 - 10 - до одного знака после запятой;

в диапазоне 10 - 100 - до целых;

более 100 - до десятков.

Рассчитанные величины ДК загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами абонента в систему канализации муниципального образования город Лукоянов приведены в Приложении 9.

8.2.5. ДС загрязняющих веществ рассчитывается по формуле:

ДС = ДК х Qi , (3)

где Qj - установленный для_ абонента лимит водоотведения.

8.3. В случае уменьшения расхода сбрасываемых абонентом сточных вод в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов, организация ВКХ вправе увеличить ДК в пределах ДС, установленного данному абоненту. Перерасчет ДК в этом случае осуществляется за счет абонента, который обязан представить организации ВКХ обосновывающие документы.

8.4. На период выполнения абонентами согласованного и утвержденного плана организационно- технических мероприятий по сокращению объема водоотведения и доведению состава сточных вод до утвержденных нормативов сброса сточных вод, организация ВКХ вправе устанавливать указанным абонентам временные условия приема (ВУП) сточных вод в систему канализации муниципального образования г. Лукоянов, указанные в абонентском договоре:

по количеству сточных вод - временно согласованный лимит приема (ВСЛ), исходя из технических возможностей системы канализации;

по составу сточных вод - временные перечни и временно допустимые концентрации (ВДК) загрязняющих веществ, исходя из технической и технологической возможности системы канализации г. Лукоянов, производительности и эффективности работы КОС, а также требований к объему и токсичности осадков, образующихся на КОС и ВСС, установленного для организации ВКХ.

8.5. В плане организационно-технических мероприятий, представляемом абонентом на согласование организации ВКХ, должны быть указаны сметная стоимость мероприятий по годам, сроки их проектирования и реализации, фамилии должностных лиц, ответственных за выполнение, а также источники финансирования.

8.6. Срок начала действия регламента по ВУП должен отражаться в абонентском договоре.

Срок действия ВУП не должен превышать сроков выполнения абонентом плана организационно-технических мероприятий. В случае просрочки реализации мероприятий и не обеспечения к согласованному сроку выполнения абонентом установленных ему нормативов сброса сточных вод, действие ВУС приостанавливается, и абонент перечисляет организации ВКХ плату за сброс сточных вод в размере расчетной суммы, определяемой разницей между платой, рассчитанной без учета ВУП и платой, рассчитанной с учетом ВУП за весь срок действия ВУП.

Организация ВКХ вправе увеличить ДК загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах абонента, исходя из реальных условий водоотведения, эффективности работы КОС и обеспечения защиты сетей и сооружений канализации от отрицательного влияния на режим их работы, с учетом временно согласованных сбросов загрязняющих веществ, поступающих в водный объект со сточными водами КОС муниципального образования г. Лукоянов, а также абонентам, изъявившим согласие на долевое участие в финансировании развития систем канализации муниципального образования г. Лукоянов и (или) на выполнение собственными силами и средствами работ по возмещению канализационных мощностей, необходимых для нормального приема, отведения и очистки сточных вод проектируемого объекта или приема сточных вод в увеличенном объеме.

При этом организация ВКХ вправе предложить заказчику (абоненту) выполнение проектных и строительных работ по реконструкции действующих сооружений, увеличению производительности очистных сооружений и насосных станций, прокладке канализационных сетей и др. сооружений на любой территории муниципального образования г.Лукоянов.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТАВОМ И СВОЙСТВАМИ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛУКОЯНОВ

9.1. Основной целью осуществления лабораторного контроля является соблюдение абонентами требований к сбросу сточных вод в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов, установленных договором между абонентами и предприятием ВКХ. Порядок организации лабораторного контроля регулируется действующим законодательством.

9.2. Абонент обязан систематически, с периодичностью, установленной абонентским договором, обеспечить лабораторный контроль и предоставление организации ВКХ необходимой информации по количественному и качественному составу загрязняющих веществ в сточных водах абонента (включая субабонентов), сбрасываемых в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов (Приложения 5, 6).

9.3. Лабораторный контроль осуществляется лабораториями абонентов или по контракту (договору) с другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на техническую компетентность на выполнение лабораторных исследований сточных вод. Место, периодичность отбора проб, методы проведения анализов должны быть согласованы с предприятием ВКХ в утверждённом Графике лабораторного контроля. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод определяются организацией ВКХ в разрешении на сброс или установленными временными условиями приема (ВУП) сточных вод. Названные документы являются неотъемлемыми приложениями к абонентскому договору.

9.4. Контроль за соблюдением абонентами установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы канализации населённых пунктов осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства, путём проведения контрольных анализов и инспекционных проверок.

9.5. Лаборатория, выполняющая анализ сточных вод, производит учет (регистрацию) доставленных опечатанных проб. С этого момента лаборатория несет ответственность за сохранность проб, качество проведения аналитических измерений, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

9.6. Лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод.

9.7. Сторонами должны быть соблюдены требования по отбору, хранению и доставке проб согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб», НД на методы выполнения анализов и измерений, Инструкции по отбору проб сточной воды (Приложение 7).

9.8. Абонент обязан обеспечить представителям организации ВКХ доступ к оборудованию водного хозяйства объектов, находящихся в его ведении и на его территории, для отбора проб, а также обеспечить участие уполномоченного представителя абонента в выполнении натурных измерений и/ или отборе контрольных проб и предоставить необходимые документы, приборы, устройства, инструменты и др.

9.9. Отбор проб сточных вод абонента осуществляется организацией ВКХ в любое время суток (без предварительного оповещения абонента) из контрольного колодца или иного места на выпуске сточных вод абонента в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов, определенного по согласованию абонента и организации ВКХ в договоре на прием сточных вод, позволяющего учесть влияние сточных вод субабонентов.

9.10. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников, при отборе проб необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Необходимо удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у Абонента на канализационном выпуске автоматических пробоотборников (для обеспечения отбора усреднённой пробы сточных вод) организация ВКХ отбирает для контроля состава и свойств сточных вод абонента контрольную точечную (разовая) пробу сточных вод.

9.11. Пробу необходимо отбирать на прямолинейных участках водоотводящих устройств, из лотка канализационного колодца или падающей струи.

9.12. При отборе проб на месте оформляется акт по форме Приложения 8.

По результатам анализа лаборатория, выполняющая лабораторные исследования пробы, составляет протокол. Акт и протокол составляются в двух экземплярах. Один экземпляр акта, протокола предоставляется организации ВКХ, второй экземпляр остается у абонента. При несогласии абонента с содержанием протокола и/или акта абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания этих документов, они вступают в силу в одностороннем порядке с отметкой «от подписи отказался».

9.13. При отборе представителем организации ВКХ контрольной пробы абонент может
одновременно отобрать параллельную пробу и провести её анализ в аккредитованной организации (лаборатории) за счёт собственных средств. Факт параллельного отбора фиксируется в акте. Параллельным отбором следует считать отбор пробы сточных вод, произведенный одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы для хранения и анализа в посуду организации ВКХ и абонента. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной Абонентом.

9.14. Организацией ВКХ и Абонентом в случае параллельного отбора проб должны быть обеспечены условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступным способом (в том числе путем опечатывания и/или опломбирования проб).

В случае отказа Абонента направить своего представителя для выполнения натурных измерений и/или отбора контрольных проб, указанные измерения и отбор производится представителем организации ВКХ, что следует отразить в протоколе. Результаты натурных измерений и анализа контрольных проб, отобранных представителем организации ВКХ в случае неявки представителя абонента или его отказа подписать протокол без письменной мотивации, считаются принятыми абонентом без замечаний.

9.15. Если результаты анализов проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аккредитованной организации (лаборатории). В случае если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, абонент имеет право обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов, полученных этими лабораториями, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу. В том случае, если абонент в 10-дневный срок не обратился в орган по аккредитации, за окончательные принимаются результаты анализа лаборатории организации ВКХ. С целью разрешения разногласий между предприятием ВКХ и абонентом по качественному составу сточных вод при совместном отборе проб производится отбор арбитражной пробы, которая в присутствии представителей обоих предприятий консервируется и опечатывается. Арбитражной лабораторией может выступать независимая аккредитованная лаборатория.

9.16. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод абонента устанавливается организацией ВКХ индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего контроля, выполнения планов водоохранного строительства, но не реже одного раза в год.

9.17. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

при аварийных сбросах загрязняющих веществ в систему канализации города и через нее в водоем- приёмник сточных вод;

при превышении допустимых концентраций загрязняющих веществ на сбросе в водный объект (НДС, согласованный лимит), установленных организации ВКХ специально уполномоченными государственными органами;

с целью проверки достоверности декларируемых абонентом перечней загрязняющих веществ в составе сточных вод и других документах, представляемых абонентом, а также с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

при утверждении специально уполномоченными государственными органами дополнительных показателей в составе НДС и/или лимитов согласованного сброса в водные объекты;

по просьбе абонента. В этом случае работы по контролю состава и свойств сточных вод оплачиваются абонентом в полном объеме.

9.18. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

9.19. В случае возникновения исключительных обстоятельств (стихийные бедствия, экологические катастрофы, аварийные сбросы и т.п.) организация ВКХ проводит , при необходимости, внеочередной контроль состава и свойств сточных вод в любых необходимых точках контроля и в любое время.

9.20. Для абонентов (субабонентов), канализирующихся в собственные выгребные ямы, организация водопроводно-канализационного хозяйства определяет контрольный колодец для сброса сточных вод, производимых ассенизационными машинами, а также режим, порядок и контроль их сброса.

9.21. Организация ВКХ имеет право производить отбор контрольной пробы сточных вод абонентов, канализирующихся в собственные выгребные ямы, как из выгребных ям (накопительных емкостей) абонента, так и из цистерны ассенизационных автомобилей в пункте приема сточных вод.

9.22. Абоненты (субабоненты), имеющие собственные выгребные ямы, накопители жидких промотходов (отработанные нефтепродукты, промышленные стоки, запрещенные к приему в централизованную систему канализации и проч.) и локальные очистные сооружения при отсутствии договора на прием сточных вод и жидких отходов с организацией ВКХ обязаны ежегодно предоставлять организации ВКХ договоры на вывоз сточных вод, жидких отходов, осадков с указанием мест их размещения и утилизации, а также финансовые документы, подтверждающие их вывоз и утилизацию.

9.23. При выявлении абонента, допустившего нарушения, предприятие ВКХ составляет акт, констатирующий факт нарушения, и принимаются меры по привлечению к ответственности виновных в этом должностных лиц, возмещению ущерба, а также по предотвращению этих нарушений.

9.24. Предприятие ВКХ имеет право обращаться в вышестоящие природоохранительные органы за помощью и содействием в расследовании нарушений Правил, вызвавших увеличение сброса загрязняющих веществ в природный водоем через систему канализации города.

9.25. В случае установления организацией ВКХ в ходе контрольного анализа предоставления абонентом недостоверных и/или неполных данных относительно качественного или количественного состава сбрасываемых сточных вод, производится перерасчёт платежей по результатам контрольного анализа за весь период со времени проведения предыдущего анализа контрольной пробы лабораторией, аккредитованной на техническую компетентность и независимость. При этом Абонент возмещает организации ВКХ ущерб, связанный с несвоевременной оплатой.

9.26. При непредставлении Абонентом данных, указанных в п.9.2. настоящих Правил, а также при необеспечении абонентом доступа представителя организации ВКХ к месту отбора проб сточных вод, состав принимаемых от абонента сточных вод считается неудовлетворяющим требованиям настоящих правил и абонентскому договору между организацией ВКХ и абонентом. В этом случае состав сточных вод по каждому загрязняющему веществу считается, как залповый сброс с превышением допустимой концентрации в 100 раз и оплачивается по повышенному тарифу.

9.27. Результаты анализа контрольных проб считаются действительными до следующего отбора контрольных проб и в течение этого срока учитываются организацией ВКХ при расчёте с абонентом за сброс сточных вод.

10. РАСЧЕТ УБЫТКОВ, ВЫЗВАННЫХ РАЗРУШЕНИЕМ ИЛИ ПОВЫШЕННЫМ ИЗНОСОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

10.1. При нарушении абонентами раздела 2 настоящих Правил, а также при превышении в канализационных сетях концентраций по следующим ингредиентам:

жиры 50 мг/л,

нефтепродукты 15 мг/л,

БПК 20 200 мг/л,

сульфиды 1 мг/л

могут иметь место убытки, вызванные разрушением или повышенным износом канализационных сетей, сооружений и оборудования.

10.2. Величина этих убытков (Уз) определяется по фактическим или расчетным затратам предприятий ВКХ и распределяется между абонентами, расположенными выше места нанесения ущерба.

10.3. Убытки, относимые на долю отдельного конкретного абонента (Укз), определяются по формуле:

Укз = Уз x СК/С , где

СК - превышение в канализационной сети на рассматриваемом участке концентрации одного из перечисленных в п. 7.1 показателей, обусловленное его превышением в сточных водах конкретного абонента;

C - превышение в канализационной сети на рассматриваемом участке концентрации данного вещества, равное сумме СК абонентов, сбрасывающих это вещество выше рассматриваемого участка канализации.

10.4. Величина СК рассчитывается по формуле:

СК = (СК факт. - С доп.) x К/У , где

У - объем сточных вод, проходящих через систему канализации на данном участке.

К - объем сточных вод конкретного абонента.

При превышении в канализационной сети допустимой концентрации одновременно по нескольким веществам, убытки, вызванные разрушением или повышенным износом канализационных сетей, сооружений и оборудования, предварительно делятся по этим веществам, а далее убытки, отнесенные на каждое вещество, распределяются между абонентами, в сточных водах которых оно содержится.

При сбросе в системы канализации веществ, запрещенных разделом 2 настоящих Правил, убытки, нанесенные предприятиям ВКХ, распределяются между абонентами по формуле:

Укз = Уз x СК/С , где

С доп. при расчете СК принимается равным 0.

В случае, когда объединение в системе канализации сточных вод различных предприятий приводит в результате их взаимодействия к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов или большого количества нерастворимых веществ, убытки, наносимые предприятиям ВКХ, распределяются между соответствующими абонентами поровну.

При возникновении подпоров вследствие засоров канализационных сетей организации ВКХ, возникших по вине абонента вследствие ненадлежащей эксплуатации сантехнического оборудования, а также сетей канализации, принадлежащих абоненту на каком-либо основании, абонент возмещает организации ВКХ убытки (расходы), связанные с устранением аварийной ситуации на сетях. Для фиксации факта возникновения подпора составляется двусторонний акт, в котором указываются:

дата и время составления акта;

место возникновения подпора;

должности, Ф.И.О. , подписи лиц (организации ВКХ и абонента), участвовавших в выяснении причин возникновения аварийной ситуации вследствие подпора;

дата возникновения неполадок в работе сетей и дата их устранения;

причину возникновения подпоров;

при необходимости другие данные.

Оплата убытков производится на основании выставленного организацией ВКХ платежно-расчетного документа и двустороннего акта.

11. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛУКОЯНОВ

11.1. Данный Порядок взимания платы за приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Лукоянов разработан в соответствии с Решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19.11.2010г. №36/8 и определяет механизм взимания организацией ВКХ платы за приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему канализации.

11.2. Взимание платы за приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации г. Лукоянов производится с абонентов по фактическим показателям сбрасываемых сточных вод абонента: объем, свойства сточных вод, количество загрязняющих веществ.

11.3. Плата за приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ устанавливается в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и включает в себя:

стоимость услуг по приёму сточных вод и загрязняющих веществ, соответствующих установленным нормативам водоотведения;

повышенную плату в случае превышения абонентом установленных нормативов водоотведения по объёму и составу;

повышенный тариф в случае залпового сброса, несогласованного с организацией ВКХ водоотведения ( сброса) , при сбросе запрещенных к приему загрязняющих веществ.

11.4. Оплата абонентом за сброс сточных вод производится в соответствии с данными учёта объёма сбрасываемых сточных вод, если иное не предусмотрено абонентским договором, а оплата фактического количества загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в систему канализации, в соответствии с данными учёта, полученными на основании результатов лабораторного контроля .

11.5. Взимание платы с абонентов за услуги по приёму (сбросу) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов в пределах допустимых нормативов производится за общий объём фактически сброшенных сточных вод на основании заключенных договоров на приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ по установленным тарифам за услуги по водоотведению.

11.6. Взимание повышенной платы с Абонентов за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ (сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающие установленные нормативы водоотведения по объёму и качеству) производится на основании заключенных договоров на приём (сброс) сточных вод в соответствии настоящим Порядком и действующим законодательством.

11.7. При расчёте абонентов с организацией ВКХ за приём (сброс) сточных вод, применяются повышенные тарифы за:

несогласованный сброс сточных вод и загрязняющих веществ;

залповый сброс любого загрязняющего вещества;

сброс загрязняющих веществ, запрещённых (неразрешённых) к сбросу в систему канализации (запрещённый сброс);

за сброс сточных вод через самовольно возведенные устройства и сооружения для присоединения к централизованной системе канализации г. Лукоянов.

11.8. Абонент обеспечивает соблюдение нормативов водоотведения, что должно быть закреплено в обязательствах Абонента при заключении договоров с организацией ВКХ на приём (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ.

11.9. Плата за превышение установленных допустимых нормативов сброса загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов и сверхлимитный сброс устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», Порядком определения платы и её предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632.

При сбросе абонентами запрещённых и не согласованных организацией ВКХ к приёму в систему канализации загрязняющих веществ, а также при установлении факта залпового сброса загрязнений весь сброс подлежит оплате абонентом по тарифам на услуги по водоотведению с применением к ним пятикратного повышающего коэффициента:

П = 5Т * Q

где:

П - плата абонентов за залповый, несогласованный, либо запрещённый сброс сточных вод в систему канализации, руб.

Т - установленный тариф за услуги канализации, руб./м3

Q - общий объём фактически сброшенных сточных вод, учитываемый с начала календарного месяца, в котором зафиксирован запрещённый сброс, независимо от даты установленного факта запрещённого сброса в систему канализации, м3.

11.10. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов в систему городской канализации города, с превышением установленных допустимых концентраций ДК загрязняющих веществ при отсутствии согласованных временных условий приема (ВУП) квалифицируется как сверхлимитный и осуществляется по следующей формуле:

П = [СУММ[(ФК'-ДК'^ * N ]* 25*Кэ*2*Ки

где:

П - плата за сброс абонентом в систему канализации загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные нормативы ДК, руб.

ФК1 - фактическая концентрация загрязняющего вещества, определяется путём выполнения лабораторией организации ВКХ или аттестованной (аккредитованной) для производства таких работ лабораторией другой организации аналитических измерений состава сточных вод ( анализов контрольных проб сточных вод абонентов) по аттестованным методикам.

ДК1 - норматив допустимой концентрации того же загрязняющего вещества, общих свойств сточных вод, установленный условиями приёма загрязняющих веществ, для сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации с учётом показателя эффективности очистки (задержания) загрязняющего вещества на действующих очистных сооружениях Муниципального образования г. Лукоянов и норматива допустимого сброса в водоем, установленного организации ВКХ.

11.11. Q - общий объём фактически сброшенных сточных вод за период от обнаружения нарушения до очередного отбора проб предприятием ВКХ, но не более трёх календарных месяца. При этом объем сточных вод учитывается с начала расчетного периода, в котором зафиксировано нарушение, независимо от даты отбора проб.

N1 - нормативы платы абонентов за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты (в пределах установленных нормативов сброса), утверждённые Постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

25 - повышающий (сверхлимитный) коэффициент к нормативам платы в пределах установленных нормативов.

Кэ = 1,14 - коэффициент, учитывающий экологические факторы состояния водных объектов (для Нижегородской оласти), утверждённый постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

11.12. Ки - коэффициент индексации к нормативам платы за сброс загрязняющих веществ, ежегодно принимаемый в размере, установленном Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год к нормативам платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством РФ в 2003 году и в 2005 году, применяются в текущем году с Ки установленным соответствующим нормативно-правовым актом (Федеральным законом «О федеральном бюджете»).

11.13. При невозможности проведения отбора проб по вине абонента весь сброс сточных вод предприятия рассматривается, как залповый сброс.

В случае изменений в количестве сточных вод абонента и их составе, либо при установлении иных значении плат в пределах срока действия данного документа расчеты плат могут корректироваться.

11.14. По согласованию сторон предприятие водопроводно-канализационного хозяйства имеет право на корректировку размеров платежей за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах для абонентов, выполняющих природоохранные работы, в первую очередь, работы по развитию системы канализации и очистных сооружений города путем установления временных условий приема (ВУП) сточных вод.

11.15. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов в систему городской канализации города, с превышением установленных допустимых концентраций ДК загрязняющих веществ при наличии согласованных временных условий приема (ВУП) осуществляется по следующей формуле:

П = [СУММ[(ФК'-ДК'^ * N ]* 5*Кэ*2*Ки

где:

П - плата за сброс абонентом в систему канализации загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные нормативы ДК, руб.

ФК1 - фактическая концентрация загрязняющего вещества, определяется путём выполнения лабораторией организации ВКХ или аттестованной (аккредитованной) для производства таких работ лабораторией другой организации аналитических измерений состава сточных вод ( анализов контрольных проб сточных вод абонентов) по аттестованным методикам.

ДК1 - норматив допустимой концентрации того же загрязняющего вещества, общих свойств сточных вод, установленный условиями приёма загрязняющих веществ, для сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации с учётом показателя эффективности очистки (задержания) загрязняющего вещества на действующих очистных сооружениях Муниципального образования г. Лукоянов и норматива допустимого сброса в водоем, установленного организации ВКХ.

Q - общий объём фактически сброшенных сточных вод за период от обнаружения нарушения до очередного отбора проб предприятием ВКХ, но не более трёх календарных месяца. При этом объем сточных вод учитывается с начала расчетного периода, в котором зафиксировано нарушение, независимо от даты отбора проб.

N1 - нормативы платы абонентов за сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты (в пределах установленных нормативов сброса), утверждённые Постановлением Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

5 - повышающий коэффициент к нормативам платы в пределах установленных нормативов.

11.16. При одновременном превышении Абонентом установленных допустимых нормативов сброса загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в систему канализации Муниципального образования г. Лукоянов, а также установленном факте залпового сброса загрязняющих веществ, плата абоненту начисляется раздельно по каждому виду нарушений.

Расчет платы за превышение норматива сброса по абонентам, канализующимся в выгребные ямы (септики) и осуществляющим вывоз сточных вод в пункт приема централизованной системы канализации, определенный организацией ВКХ, производится по наибольшим показателям, зафиксированным при лабораторном контроле по септикам, либо проб из цистерны ассенизационных автомобилей в пункте приема сточных вод .

11.17. Контроль за правильностью расчётов абонентами платежей за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации осуществляет организация ВКХ. Организация ВКХ и (или) абоненты могут привлекать специализированные организации для осуществления контроля правильности расчётов платежей.

11.18. Взимание платы за прием сточных вод абонента в централизованную систему канализации производится организацией ВКХ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и абонентским договором.

11.19. Если к абоненту присоединены субабоненты , расчеты за прием от них сточных вод и загрязняющих веществ производятся субабонентами с абонентом по договорам, заключенным между ними. По соглашению абонента и субабонента с организацией ВКХ такие расчеты могут производиться субабонентом непосредственно с организацией ВКХ.

11.20. При обнаружении самовольно возведенного устройства и сооружения для присоединения к системам водоснабжения и канализации представитель организации ВКХ оформляет акт и выписывает владельцу указанных устройств и сооружений, не являющемуся абонентом, платежный документ для оплаты за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества, объемы, состав и размер платы за которые определяются в соответствии с пп. 5.22. , 7.21. настоящих Правил. Кроме того, владелец этих устройств и сооружений оплачивает прямой ущерб, нанесенный им организации ВКХ в результате самовольного пользования системой коммунальной канализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации подлежит отключению без уведомления. Затраты, связанные с отключением и возможной ликвидацией этих устройств, оплачиваются их владельцем.

Если владелец самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения и канализации не установлен, то суммы платы , указанные в п 8.19 взимаются с фактического пользователя.

Ошибки, допущенные абонентом при расчете платы и оплате платежных документов, учитываются организацией ВКХ по мере их выявления. При обнаружении ошибки в учете в приеме сброшенных вод организация производит перерасчет в периоде обнаружения ошибки.

12. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

12.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право без предварительного уведомления абонентов полностью или частично прекратить прием сточных вод в следующих случаях:

прекращение энергоснабжения объектов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

12.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства может прекратить или ограничить прием сточных вод, предварительно (за 3 суток) уведомив абонента, органы местного самоуправления, местные службы Роспотребнадзора, а также территориальное подразделение Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в следующих случаях:

получение предписания или решения местных служб Роспотребнадзора;

самовольное пользование системами коммунального водоснабжения и (или) канализации;

попадание не разрешенных к сбросу сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации, причинивших ущерб этой системе или приведших к аварии;

не соблюдение абонентом условий абонентского договора по количеству и качеству отводимых им сточных вод;

устранение последствий аварии на системах коммунального водоснабжения и канализации;

аварийное или неудовлетворительное состояние канализационных сетей, устройств и сооружений, находящихся на балансе и обслуживании (в хозяйственном ведении) абонента, и не выполнения требований организации ВКХ по их улучшению;

невыполнение абонентом обязательств по развитию, реконструкции, замене сетей и сооружений;

невыполнения абонентом требований организации ВКХ по устранению нарушений правил технической эксплуатации;

недопуск абонентом должностного лица организации ВКХ для выполнения работ по соответствующим нарядам на сетях и сооружениях абонента;

невыполнения абонентом распоряжений органов местного самоуправления Муниципального образования г.Лукоянов, органов Роспоребнадзора, Минприроды РФ и других уполномоченных ведомств, в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации;

проведение работ по присоединению новых абонентов в сроки, согласованные с указанными органами;

проведение планово-предупредительного ремонта.

Основанием для прекращения или ограничения организацией водопроводно-канализационного хозяйства приема сточных вод может являться неуплата абонентом услуг за прием сброшенных сточных вод.

При неоднократном нарушении абонентом сроков оплаты принятых сточных вод (неуплата за два расчетных периода, установленных договором) организация водопроводно-канализационного хозяйства, руководствуясь пунктом 5 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, действует в последовательности, предусмотренной п.83 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных Постановлением Правительства № 167 от 12 февраля 1999 года.

12.3. В указанный в п. 10.2. срок абонент обязан погасить имеющуюся задолженность и (или) принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением приема сточных вод.

12.4. Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон и при уведомлении
соответствующих органов. При этом абонент оплачивает организации ВКХ на основании выставленного счета работы по прекращению приема сточных вод, вызванных нарушением абонентом условий абонентского договора, а также работы по последующему подключению сетей канализации абонента, при этом оплата производится по тарифам, установленным организацией ВКХ.

Не подлежит ограничению ниже аварийной (технологической) брони или прекращению подача питьевой воды и (или) прием сточных вод организациям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

В случае неуплаты абонентом за сброс сточных вод, но при наличии такой оплаты у субабонентов организация ВКХ должна обеспечить (при имеющейся технической возможности) прием сточных вод от субабонентов, которые оплачивают услуги по водоотведению непосредственно организации ВКХ.

13. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВКХ

И АБОНЕНТА

13.1. Организация ВКХ обязана:

обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем канализации в соответствии с требованиями нормативно - технической документации и абонентским договором, заключенным между собственником этих систем и организацией ВКХ;

выдавать абоненту (заказчику) технические условия на присоединение к системам водоснабжения и канализации;

заключать с абонентом (представителем абонента) абонентский договор на прием (сброс) сточных вод с учетом возможности систем канализации;

обеспечивать выполнение условий абонентского договора и требований настоящих Правил;

участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к системам канализации и узлов учета;

проводить лабораторный контроль сбрасываемых в водные объекты сточных вод;

принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системам канализации

и самовольного пользования ими;

предупреждать абонентов, Администрацию г. Лукоянов и соответствующие органы государственного надзора о прекращении (ограничении) отпуска питьевой воды и приема (сброса) сточных вод в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на системах канализации в порядке и сроки, установленные нормативно - технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм;

обеспечивать абонентов информацией о тарифах, лимитах водоотведения, мероприятиях по приему и очистке сточных вод, об организации приборного учета и настоящих Правилах.

немедленно информировать Администрацию г. Лукоянов об аварийных ситуациях в системе канализации населенного пункта, повлекших за собой сбои в работе канализационных сооружений и сброс в водные объекты сточных вод с нарушением установленных нормативах допустимого сброса загрязняющих веществ, а также о принятых мерах по ликвидации ущерба.

13.2. Абонент (представитель абонента) обязан:

в целях выполнения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства РФ обеспечить сбор и передачу сточных вод, образовавшихся в процессе хозяйственной деятельности, организации ВКХ, либо другой специализированной организации;

своевременно заключать абонентский договор на прием (сброс) сточных вод;

обеспечивать выполнение условий абонентского договора и требований настоящих Правил;

обеспечивать эксплуатацию систем канализации в соответствии с требованиями нормативно - технических документов;

обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии других водопроводных устройствах, находящихся на его территории;

обеспечивать учет получаемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод;

осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять организации ВКХ в установленные ею сроки сведения о результатах такого контроля;

соблюдать установленные ему условия и режимы сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

своевременно производить оплату организации ВКХ за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества;

обязан полностью компенсировать нанесенный ущерб организации ВКХ, централизованной системе канализации или очистным сооружениям г. Лукоянов несанкционированным сбросом сточных вод, нарушением установленных нормативов сброса в размерах и порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также действующим законодательством.

обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ к узлам учета абонента, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб;

принимать меры по рациональному использованию питьевой воды, соблюдению лимитов водопотребления и нормативов водоотведения;

своевременно уведомлять организацию ВКХ в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам канализации другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно - правовой формы;

немедленно сообщать организации ВКХ о всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, вызвать нарушение работы систем канализации либо загрязнение окружающей природной среды;

обеспечить ликвидацию повреждения или неисправности и устранить их последствия;

обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации ВКХ к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных канализационных сетях, водоводах и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении организации ВКХ или других лиц и проходящих по территории абонента;

предоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, сооружениям и устройствам только при наличии согласования с организацией ВКХ;

представлять организации ВКХ данные о количестве субабонентов и объемах принятых от них сточных вод и их составе.

своевременно информировать организацию ВКХ о всех отступлениях от установленных нормативов сброса сточных вод, в том числе по причине снижения эффективности работы локальных очистных сооружений, залповых сбросах, проведения аварийно-ремонтных работ и др.

13.3. Организация ВКХ имеет право осуществлять контроль за правильностью учета объемов водоотведения абонентами и субабонентами;

осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод абонентов;

применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований настоящих Правил в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или абонентским договором;

прекращать (ограничивать) отпуск абонентам питьевой воды и прием от них сточных вод в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

отключать без уведомления владельцев самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам канализации;

отказать в выдаче технических условий на присоединение к системам канализации в случае отсутствия технической возможности;

получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к их системам водоснабжения и канализации;

требовать возмещения ущерба, причиненного системам канализации.

13.4. Абонент имеет право:

получать информацию об условиях приема сточных вод;

получать информацию о нормативах водоотведения, изменении платы и тарифов;

осуществлять контроль за составом и свойствами сточных вод, сбрасываемых субабонентами;

осуществлять учет отпуска питьевой воды субабонентам и приема от них сточных вод и производить с ними расчеты;

требовать возмещения убытков, понесенных по вине организации ВКХ;

пользоваться системами канализации в соответствии с условиями абонентского договора;

получить разрешительную документацию на присоединение к системе канализации при наличии технической возможности;

произвести отбор параллельной контрольной пробы сточных вод и ее анализ в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке на техническую компетентность и независимость;

выбирать организации для производства работ по присоединению к системам канализации, по устройству узла учета, а также для осуществления технического надзора за строительством, имеющие соответствующие лицензии на эти виды работ.

13.5. Организация ВКХ и абонент несут ответственность:

за невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

за вред, причиненный утечками сточных вод из систем канализации, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или аренде.

13.6. Организация ВКХ несет ответственность за ущерб, причиненный абоненту.

13.7. Абонент несет ответственность:

- за вред, причиненный организации ВКХ или системам канализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- за качество сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему канализации, которое должно соответствовать установленным нормативам;

- за целость и сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии и других водопроводных устройствах, находящихся в его хозяйственном ведении;

- за достоверность информации по учету полученной питьевой воды, сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ

- за надлежащее выполнение требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства РФ в процессе пользования системой канализации, принадлежащей абоненту.

13.8. Лица, виновные в самовольном присоединении к системам канализации и повреждении этих систем, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью населения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Правилам приёма сточных вод в систему канализации

Муниципального образования город Лукоянов

Типовая форма анкеты абонента системы канализации

Муниципального образования г. Лукоянов

- Наименование абонента

- Количество выпусков городскую канализацию

- Объем сточных вод по выпускам, мЗ/сут, тыс.мЗ/год

- Фактический состав отводимых сточных вод по выпускам  в том числе, от жилого фонда

- Планируемое в 200 г. содержание загрязняющих веществ, для которых будут рассчитываться ДК отводимых сточных вод по выпускам:

| № п/п | Показатели | Ед.измер | Факт.конц | План.конц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХПК | мгО2/дм3 |  |  |
| 2 | БПК5 | мгО2/дм3 |  |  |
| 3 | рН | ед |  |  |
| 4 | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |  |
| 5 | Сухой остаток | мг/дм3 |  |  |
| 6 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  |  |
| 7 | СПАВ анионоактивные | мг/дм3 |  |  |
| 8 | Жиры и масла (суммарно) | мг/дм3 |  |  |
| 9 | Ион аммония | мг/дм3 |  |  |
| 1 | Железо (общ.) | мг/дм3 |  |  |
| 1 | Хлориды | мг/дм3 |  |  |
| 1 | Сульфиды | мг/дм3 |  |  |
| 1 | Сульфаты | мг/дм3 |  |  |
| 1 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  |  |
| 1 | Нитрат-ион | мг/дм3 |  |  |
| 1 | Нитрит-ион | мг/дм3 |  |  |

Руководитель организации

(подпись)

Приложение № 2

к Правилам приёма сточных вод в

систему канализации

Муниципального образования

г. Лукоянов

Предприятие ВКХ

(фирменный бланк)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

к абонентскому договору от «____»______200__г. №_______________

на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации  г.Лукоянов

Разрешение выдано абоненту:____________________________________________

(наименование Абонента)

Юридический адрес Абонента: __________________________________________

Фактический адрес Абонента: ____________________________________________

Шифр (код) - __________________________________________________________

Категория Абонента:_____________________________________________________________

(жилищный фонд, прочие)

Сроки действия:

Начало - ________________________________________

Окончание - _____________________________________

Организация ВКХ                                                                           Абонент:

_____________________                                                              _____________________

м.п.                                                                                                  м.п.

«___» _________ 200__ г.                                                            «___» _________ 200__ г.

1. Основания для установления ДС (допустимый сброс):

1.1. Заявка Абонента, анкета .

1.2. Утвержденные Правила приема сточных вод абонентов в систему канализации муниципального образования г. Лукоянов.

1.3. Акт разграничения ответственности между Абонентом и Организацией ВКХ по сетям канализации.

1.4. Схема внутриплощадочных сетей канализации Абонента и выпусков Абонента, присоединенных к системе канализации населенного пункта.

1.5. Результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод Абонента.

1.6. Проект и заключение по проекту организации ВКХ (для Абонентов, вновь присоединяемых к системам канализации населенного пункта).

2. Исходные данные для ДС:

Исходные данные, необходимые для установления ДС загрязняющих веществ в сточных водах Абонента (с учетом субабонентов), приведены в таблице 1.

3. Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации Муниципального образования г.Лукоянов, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно:

рН в пределах 6,5-8,5

Температура сточных вод < = 40 град. С;

кратность разбавления, при которой исчезает окраска стоков в столбике 10 см: < = 1-11;

ХПК: БПК полн. < = 1,5.

ХПК: БПК 5 < = 2,5.

общая минерализация < =1000 мг/дм3;

взвешенные вещества < =200-400 мг/ дм3 (в зависимости от гидравлического режима сети)

Сульфиды < = 1,5мг/ дм3 - для предупреждения разрушения сети.

4. Перечень, допустимые концентрации (ДК) и норматив допустимого сброса (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых Абонентом (с учетом субабонентов), устанавливаются в таблице 2.

За допустимые концентрации загрязняющих веществ, отсутствующих в таблице, при сбросе их в городскую канализацию, следует принимать соответствующие ПДК, ОБУВ и ОДУ в воде водоемов рыбохозяйственного водопользования, в соответствии с ГН 2.1.5.689-98, ГН 2.1.5.690-98, СП 2.1.5.761-99 (дополнение №1 к ГН 2.1.5.689-98 и ГН 2.1.5.690-98), ГН 2.1.5.963а-00 (дополнение №2 к ГН 2.1.5.689-98), ГН 2.1.5.9636-00 (дополнение №2 к ГН 2.1.5.690-98).

5. Запрещается сброс и приём в системы канализации сточных вод, содержащих вещества, которые могут: засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток и других сооружений систем канализации; оказывать разрушающее воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений

систем канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т.п.); способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, черыреххлористый углерод и др.) и другие взрывоопасные токсичные смеси, в том числе: горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества, в частности растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, цианистоводородная кислота и т.п.; 33 препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей; нормативно-чистой воды (воды, у которой после её использования не произошло увеличения содержания загрязняющих веществ).

Не допускается сброс в систему канализации поверхностного стока с территорий населенного пункта, территорий предприятий и организаций (дождевые, талые, поливомоечные и др.) и дренажных вод.

6. Запрещается залповый сброс в систему канализации сточных вод абонентов, характеризующийся превышением более чем в 100 раз установленной допустимой концентрации по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (рН менее 3-х и выше 11).

Таблица 1

| № выпуска Абонента в | Месторасположение | Наименование | Утверждённый лимит |
| --- | --- | --- | --- |
| систему канализации | выпуска | субабонента | водоотведения, |
|  |  |  | м3/сут, тыс.м3/квартал, |
|  |  |  | тыс.м3/ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2

| п/п | Название веществ | Класс опасн. | Допустимая конц. мг\дм3 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 1 | Взвещенные в-ва |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сухой остаток |  |  |  |  |  |  |
| 3 | БПК пол |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хлориды |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нитрат-ион |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Нитрит-ион |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ион аммония |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СПАв |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фосфаты |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ РАСЧЕТ,ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ И СБОРА СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ЛУКОЯНОВ

| № | Наименование потребителя и источника сброса сточных вод | Наименование единицы измерения ( работающие приборы,установки, процессы и т.д) | Норма расхода воды м3 на единицу измерения | Обосноване по гр. 4 (СНиП 2.0 4.0 1-85) | Режим работы (час/раб,сут/раб) | Объем водопотребления м3/год;м3/раб.сут | Объем водоотведения в системы канализации, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | Питьевая | техническая | всего | От использования питьевой | От использования технической |
|  |  |  |  |  |  |  | источник | холодная | горячая | пар | источник | холодная | горячая | пар |  | Холодная | горячая | пар | холодная | горячая | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Раздел 1. Водохозяйственный балансовый расчет субабонента (наименование) Итого: |
| Раздел 2. Водохозяйственный балансовый расчет абонента (наименование) Итого: |
| Итого по разделам 1,2 |

Приложение № 4

к Правилам приёма сточных вод в систему канализации

Муниципального образования г. Лукоянов

Примерная форма

Согласовано:

Должностное лицо

Организации ВКХ

____________/___________________

«______» __________ 20 г.

М.П.

Наименование Абонента системы канализации________

Адрес Абонента системы канализации_______________

№ и дата договора абонента с организациейВКХ на

Прием сточных вод и загрязняющих веществ,код_______

Данные по субабонентам систем канализации__________

__________________________________________________

(заполняется субабонентом)

ПЛАН ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ,
СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (заполняется Абонентом)

| № п/п | Наименование мероприятия суказанием основных технологическихпроцессов,оборудования | Проектная мощность мероприятия, куб.м./сутки | Источникфинансирования Подрядная организация | Срок выполнения | Сметная стоимость мероприятия в тыс. руб. (в ценах текущего года | Эффективность планируемых мероприятий куб.м/сут., куб. м/год | Переченьзагрязняющихвеществ,сокращаемыхпри рализациимероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | Плановая | Втомчисле | Объёмсокращени водопотреблени | Объём сокращении водоотведения | Объёмсточ вод,очищаемых до норм кач |  |
|  |  |  |  |  |  | периодреализации | 0 | 2 | 2 | Питьевой воды | Техничесководы | горячейводы, | Всистемы канализации | водоём | Всистемыканализации | водоём |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 66 | 7 | 88 | 89 | 110 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. План водоохранных мероприятий субабонента |
| Итого на: 20 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. План водоохранных мероприятий абонента |
| Итого на20 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

От абонента:                                                                                     От субабонента:

__________________ _______________                                      _______________ ______________ _______________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)                                                      (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.                                                                                                      м.п.

(дата)                                                                                                      (дата)

Приложение № 5

к Правилам приёма сточных вод в

систему канализации

Муниципального образования

г.Лукоянов

Форма

СОГЛАСОВАНО:

______________________________________ ___________________________________

Наименование организации ВКХ Наименование организаии-Абонента

____________/Ф.И.О. должностного лица __________________/ Ф.ИО. руководителя

МП

«____»___________________20_г. «____» _______________________20_г.

График

лабораторного контроля за составом сточных вод

организации-абонента, сбрасывающих в горколлектор

| Место и участок отбора проб | Периодичность | Определяемые показатели | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, рН, цвет, запах, плавающие примеси, взвешенные вещества, хлориды, сухой остаток, СПАВ, азот аммонийный, БПК полн., фосфаты, нефтепродукты, железо общ., сульфиды, жиры и др. | Аккредитованная химлаборатория по договору № __ С ______ От ______ |

___________________ __________________ ______________

Ответственное лицо подпись Ф.И.О.

Приложение № 6

к Правилам приёма сточных вод в

систему канализации

Муниципального образования

г. Лукоянов

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  КОНТРОЛЯ  ЗА  СБРОСОМ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ   ВЕЩЕСТВ  В  СТОЧНЫХ  ВОДАХ  АБОНЕНТОВ

| № п/п | Водопотребление Абонента, куб. м/мес | Периодичность отбора проб для выполнения лабораторного контроля |
| --- | --- | --- |
|  |  | Организация ВКХ | Абонент за счёт собственных средств на базе аккредитованной лаборатории |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | До 50 включительно | При залповых сбросах | 1 раз/год |
| 2. | . От 50 до 400 включительно | Не реже 1 раза/год | 1 раз/год При превышении ПДК в 5 и более раз по одному из видов контролируемых загрязняющих веществ, а также при наличии загрязняющих веществ, запрещённых к сбросу, Абонент проводит контроль 4 раза в год (ежеквартально) |
| 3. | От 400 до 5000 включительно | Не реже 1 раза/год | 4 раза /год (ежеквартально |
| 4. | Свыше 5000 | Не реже 1 раза/год | Ежемесячно Согласно утверждённому графику (приложение к договору на оказание услуг) |

Приложение № 7

к Правилам приёма сточных вод в

систему канализации

Муниципального образования

г. Лукоянов

И Н С Т Р У К Ц И Я ПО ОТБОРУ ПРОБ СТОЧНОЙ ВОДЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила отбора, транспортирования и подготовки к хранению проб сточной воды, предназначенной для определения показателей ее состава и свойств.

1.2. Целью отбора проб является получение дискретной пробы, отражающей качество исследуемой воды.

1.3. Место отбора проб и периодичность отбора устанавливается в соответствии с программой исследования в зависимости от водного объекта.

1.4. Объем взятой пробы должен соответствовать установленному в нормативном документе (НД)

на метод определения конкретного показателя с учетом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования.

1.5. Метод отбора проб выбирают в зависимости от глубины пробоотбора, цели исследований и перечня определяемых показателей с таким расчетом, чтобы исключить (свести к минимуму) возможные

изменения определяемого показателя в процессе отбора.

1.6. Пробы воды должны быть подвергнуты исследованию в течение сроков, указанных в НД на метод определения конкретного показателя с соблюдением условий хранения.

О длительности хранения пробы воды делают отметку в протоколе испытаний.

При нарушении условий транспортирования или хранения исследование пробы проводить не

рекомендуется.

1.7. Все процедуры отбора пробы должны быть строго документированы. Записи должны быть четкими, осуществлены надежным способом, позволяющим провести идентификацию пробы в лаборатории без затруднений.

1.8. При отборе проб должны строго соблюдаться требования безопасности, отвечающие

действующим нормам и правилам.

1.9. Процедуры отбора, консервирования и доставки проб воды контролируемых объектов

осуществляются в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ Р 51592-2000 « Вода. Общие требования к отбору проб»;

- НД на методы выполнения анализов и измерений.

ВИДЫ ПРОБ

Различают точечные и составные пробы. Виды отбираемой пробы определяются целями

исследования.

2.1. Точечная проба характеризует состав воды в данный момент времени в данном месте. Ее получают однократным отбором требуемого количества воды.

Отбор точечных проб применяют когда:

- поток воды не однороден;

- значения определяемых показателей не постоянны;

- использование составной пробы делает неясными различия между отдельными пробами;

- при исследовании возможного наличия загрязнения или для определения времени (в случае

автоматического отбора проб) его появления, а также при проведении обширной программы отбора проб.

Точечные пробы предпочтительнее, если цель программы отбора проб – оценить качество воды по

отношению к нормативам содержания (предельно допустимых концентраций) показателей в воде, установленных в НД, а также рекомендуются для определения неустойчивых показателей (концентрация растворенных газов, остаточного хлора и др.).

2.2. Составная проба характеризует средний состав воды за определенный промежуток времени в определенном объеме. Ее получают смешением точечных проб, взятых одновременно в различных местах (усреднение по объему) или в одном и том же месте через определенные промежутки времени (усреднение по времени). Составная проба может быть получена вручную или автоматически, независимо от метода отбора проб (например, непрерывно взятые пробы могут быть соединены вместе для получения составных проб).

2.3. При проведении анализов различают среднесменную, среднесуточную и

среднепропорциональную составные пробы. Среднесменная или среднесуточная проба готовится смешением равных по объему проб, отобранных через равные промежутки времени.

Среднепропорциональная проба готовится смешением объемов воды, пропорциональных величине расхода, отобранных через равные промежутки времени.

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

3.1. Критериями для выбора емкости, используемой для отбора и хранения проб, являются:

- предохранение состава пробы от потерь определяемых показателей или от загрязнения другими веществами;

- устойчивость к экстремальным температурам и разрушению; способность легко и плотно

закрываться; необходимые размеры, форма, масса; пригодность к повторному использованию;

- химическая (биологическая) инертность материала, использованного для изготовления емкости и

ее пробки;

- возможность проведения очистки и обработки стенок, устранения поверхностного загрязнения.

Допускается применение одноразовых емкостей для отбора проб.

Емкости с закручивающимися крышками, узким и широким горлом должны быть снабжены

инертными пластмассовыми или стеклянными пробками.

Не допускается применять резиновые прокладки и смазку, если емкость предназначена для отбора

проб с целью определения органических и микробиологических показателей.

Емкости для проб, предназначенные для определения микробиологических показателей, должны:

- выдерживать высокие температуры при стерилизации (в том числе пробки и защитные колпачки);

- предохранять от внесения загрязнений;

- изготовляться из материалов, не влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов;

- иметь плотно закрывающиеся пробки (силиконовые или из других материалов) и защитные

колпачки (из алюминиевой фольги, плотной бумаги).

3.2. Пробоотборники должны:

- миниминизировать время контакта между пробой и пробоотборником;

- изготовляться из материалов, не загрязняющих пробу;

- иметь гладкие поверхности;

- быть сконструированы и изготовлены применительно к пробе воды для соответствующего анализа (химический, биологический или микробиологический).

Пробы отбирают вручную или с применением автоматизированного оборудования. Оборудование переносного пробоотборника должно быть легким, защищенным от воздействия атмосферных явлений и приспособленным к работе в широком диапазоне условий окружающей среды.

3.2.1. Оборудование для отбора точечных проб на определенной глубине

Для отбора точечных проб на заданной глубине применяются батометры. Допускается отбор проб

воды бутылью. Бутыль закрывают пробкой, к которой прикреплен шнур, и вставляют в тяжелую оправу или к ней подвешивают груз на тросе (шнуре, веревке). Бутыль опускают в воду на заранее выбранную глубину, затем пробку вынимают при помощи шнура, бутыль заполняется водой до верха, после чего вынимается. Перед закрытием бутыли пробкой слой воды сливается так, чтобы под пробкой оставался небольшой слой воздуха.

3.2.2. Оборудование для отбора проб микробиологических показателей

Для большинства проб пригодны стерилизованные бутыли из стекла или одноразовая посуда из полимерных материалов. Для отбора проб на глубине применяют приборы, аналогичные описанным выше, но изготовленные из материала, выдерживающего суховоздушную или паровую стерилизацию. Все используемое оборудование для отбора проб должно быть свободно от загрязнений (промыто) и не должно дополнительно вносить новые микроорганизмы.

3.2.3. Оборудование для отбора проб растворенных газов (летучих веществ)

Пробы, пригодные для правильного определения растворимых газов, должны быть получены

только с помощью оборудования, которое собирает пробы перемещением воды быстрее, чем перемещение воздуха из пробоотборника.

Допускается отбирать пробы для определения растворенного кислорода, используя бутыль или черпак. При этом следует учитывать, что концентрация растворенного кислорода из-за контакта между пробой и воздухом изменяется в зависимости от степени насыщения воды газом.

При отборе проб в бутыли из крана или насоса гибкая инертная трубка, по которой поступает вода, должна доходить до дна бутыли для обеспечения наполнения жидкостью от дна бутыли.

4. ОТБОР ПРОБ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПРОВОДИМОГО АНАЛИЗА

4.1. Отбор проб осуществляется в маркированную тару, позволяющую четко идентифицировать отобранную пробу. Для каждого объекта аналитического контроля, с учетом определяемого компонента, используется отдельная емкость, гарантирующая неизменность состава пробы. Подготовка и обработка емкости проводится в соответствии с требованиями НД на метод определения показателя (таблица №1). При отборе проб в одной и той же точке для различных целей первыми отбирают пробы для бактериологического анализа.

4.2. Отбор проб для проведения микробиологического качества воды

Для отбора проб используют стеклянные емкости с широким горлом вместимостью не менее 300 см3 с плотно закрывающимися пробками на шлифе или с завинчивающимися крышками (стеклянными, силиконовыми или из других материалов, не оказывающих влияние на жизнедеятельность микроорганизмов) с защитными колпачками (из алюминиевой фольги, плотной бумаги). Допускается использовать одноразовые стерильные емкости.

Пробу отбирают в емкости с соблюдением стерильности. Емкость открывают непосредственно перед отбором пробы, удаляя пробку вместе со стерильным колпачком. Во время отбора пробы следует избегать загрязнения горловины емкости и пробки. Ополаскивание емкости не допускается. Если отбирают воду после обеззараживания ее химическими веществами, то для нейтрализации остаточного количества дезинфектанта в емкость, предназначенную для отбора проб, вносят до стерилизации серноватистокислый натрий в виде кристаллов или концентрированного раствора из расчета 10 мг на 500 см3 воды.

После наполнения емкость закрывают стерильной пробкой и колпачком. При заполнении емкостей должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью воды, чтобы пробка не смачивалась при транспортировании. Анализ проб в лаборатории необходимо провести как можно быстрее от момента отбора. Транспортируют пробы в контейнерах-холодильниках при 4-10 оС. В холодный период года контейнеры должны быть снабжены термоизолирующими прокладками, обеспечивающими предохранение проб от промерзания. При соблюдении указанных условий продолжительность от момента отбора проб до начала испытаний не должна превышать 6 часов. Если пробы нельзя охладить, их анализ следует провести в течение 2 часов после отбора. Пробы должны транспортироваться в специально продезинфицированных контейнерах.

4.3. Отбор проб для проведения химико-аналитического качества воды

Пробы отбирают в емкости, изготовленные из химически стойкого стекла с притертыми пробками

или из полимерных материалов, разрешенных для контакта с водой. Допускается использовать корковые или полиэтиленовые пробки. Пробы, предназначенные для определения содержания органических веществ в воде, отбирают только в стеклянные емкости.

Требования к подготовке емкостей для отбора проб должны соответствовать требованиям ГОСТ Р

51592-2000 и стандартам на метод определения показателя (таблица №1).

Перед отбором пробы емкости для отбора проб не менее двух раз ополаскивают водойподлежащей

анализу, и заполняют ею емкость до верха. При отборе проб, подлежащих хранению, перед закрытием емкости пробкой верхний слой воды сливают так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и при транспортировании пробка не смачивалась. Для получения представительной пробы необходимо отбирать воду в точке, где исследуемые компоненты распределены равномерно. Для этого пробу отбирают из систем с перемешивающим потоком

на расстоянии, максимально удаленном от различных препятствий, таких как изгибы, на прямом участке. При отборе проб не допускается взмучивание осадка.

Вода должна быть подвергнута анализу в день отбора пробы. Если это невозможно, отобранную пробу охлаждают и (или) консервируют. Если определяемые в пробе вещества не могут быть законсервированы одним и тем же способом, то такие пробы отбирают в отдельные емкости. Требования к консервации и хранению проб должны соответствовать установленным в ГОСТ Р 51592-2000 и стандартах на метод определения показателя. (приложение №1).

5. ПОДГОТОВКА ПРОБ К ХРАНЕНИЮ

Для сведения к минимуму изменений состава проб воды в течение времени, необходимого на отбор, подготовку, упаковку, транспортирование и хранение проб, эти процедуры следует выполнять в возможно короткий промежуток времени. Если контакта пробы с воздухом следует избегать, емкость следует заполнить водой полностью и затем немедленно герметично закрыть.

Если пробу требуется энергично перемешать, прежде чем взять порцию для анализов, емкость не следует заполнять полностью. В случае, когда невозможно доставить пробу в лабораторию в течение установленного срока, применяют ее консервацию и тогда в акте отбора пробы делается отметка о способе консервации. Для консервации проб применяют: кислоты, щелочные растворы, органические растворители, специальные реактивы для определения некоторых показателей (например, кислорода). Не допускается применять консерванты, содержащие вещества (ионы, элементы), подлежащие определению в отобранной пробе.

При консервации используемое вещество добавляют непосредственно в пробу после ее отбора или в пустую емкость до отбора проб. Добавление консервантов учитывают при определении показателя и при обработке результатов определений.

П р и м е ч а н и е – Для консервации проб предпочтительно применять концентрированные растворы консервантов с целью использования их в малых объемах. Если при добавлении консерванта изменение объема пробы не превышает 5%, то при определениях можно пренебречь соответствующим разведением. Консерванты предварительно испытывают на возможность дополнительного внесения ими загрязнений и сохраняют их в достаточном количестве для проведения контрольных испытаний. Предельная концентрация вносимых с консервантами загрязнений определяется требованиями методики определения соответствующих показателей.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТБОРА ПРОБ

Результаты отбора проб заносят в акт об отборе, который должен содержать следующую

информацию:

- расположение и наименование места отбора проб;

- дату и время отбора;

- метод отбора;

- климатические условия окружающей среды при отборе проб;

- температуру воды при отборе пробы (при необходимости);

- метод подготовки к хранению (при необходимости);

- цель исследования воды;

- другие данные в зависимости от цели отбора проб;

- должности, фамилию и подпись исполнителя и лиц, присутствующих при отборе (при их

наличии).

Образец акта отбора проб приведен в приложении.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРОБ

Транспортирование проб осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб, исключающим воздействие на них резких перепадов температур и их быструю доставку. Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки. При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей. Для биологических показателей пробы сточных вод должны доставляться в промаркированных контейнерах. После доставки проб контейнеры подлежат дезинфекционной обработке.

8. ПРИЕМКА ПРОБ В ЛАБОРАТОРИИ

Пробы, поступающие в лабораторию для исследования, должны быть зарегистрированы в журнале

учета с обязательным указанием числа емкостей каждой пробы. Пробы хранят в условиях, исключающих любое изменение в составе проб. Условия хранения должны исключать воздействие света и повышенных или пониженных температур на пробы воды (например, прохладные и темные помещения). Не допускается совместное хранение проб воды и химических веществ. Сроки и условия хранения проб должны соответствовать ГОСТ Р 51592-2000 и НД на метод определения (таблица №1). О длительности хранения проб воды делается отметка в протоколе анализа.

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТБОРЕ ПРОБ

Места отбора проб должны быть доступны, безопасны и хорошо освещены.

При отборе проб сточной воды необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты, строго соблюдать санитарные меры безопасности, не допускать непосредственного контакта с загрязненной водой. После отбора проб обязательно тщательно мыть и дезинфицировать руки.

Приложение № 8

к Правилам приёма сточных вод в

систему канализации

АКТ № ______

отбора проб сточной воды

Место отбора: ____________________________________________________________

Точки отбора: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Количество проб: ________________

Дата и время отбора: ________________________________________________

Метод отбора: _________________________

Климатические условия окружающей среды при отборе проб: ________________________

_____________________________________________________________________________

Метод подготовки пробы к хранению (при необходимости): __________________________

______________________________________________________________________________

Условия доставки: автотранспортом

Цель отбора: исследование сточной воды

НД на метод отбора: ГОСТ Р 51592-2000

Отклонения от регламентируемой процедуры отбора: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Выполнение параллельного отбора проб (при наличии): __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Исполнитель отбора проб: ____________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель Абонента: _____________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)